Рабочий лист. 8 класс

Тема «Зависимость силы тока от напряжения»

(урок-практикум, работа в группах)

Цель: экспериментально получить зависимость силы тока от напряжения.

Оборудование: источник питания (3), ключ, амперметр, вольтметр, резистор.

Ход урока:

- Повторим:

- Что такое сила тока?

- Что такое напряжение?

- Назови прибор для измерения силы тока. Как он подключается в цепь?

- Назови прибор для измерения напряжения. Как он подключается в цепь?

II.  Экспериментальное задание:

- Собери электрическую цепь по заданной схеме.

- Замкни цепь и считай показания с приборов.

- Далее, добавь к источнику питания второй такой же и опять считай показания с приборов.

- Добавь еще один источник питания и снова считай показания с приборов.

- Результаты оформи в виде таблицы.

- По полученным данным, построй график зависимости силы тока от напряжения.

- Какой вид имеет эта зависимость?

- Напиши вывод к работе.

III. Закрепление:

При напряжении на концах участка цепи, равном 2В, сила тока в проводнике 0,4А. Каким должно быть напряжение, чтобы в том же проводнике сила тока была бы 0,8А?